## Slide 1: Geografické informačné systémy
Mirko Zibolen, Nitra 2012

## Slide 2: Obsah prezentácie
Teoretická časť
  Čo je geografický informačný systém
  Čo sú geografické údaje
  Odkiaľ ich získam (+GPS)
  Aké výstupy mi údaje poskytnú
Praktická ukážka
  Zobrazenie a analýza údajov v skutočnom GIS systéme

## Slide 3: Čo je GIS

## Slide 4: Informačná doba?

## Slide 5: Informačný systém
systém údajov a nástrojov na prácu s nimi
zväčša založené na počítačovom spracovaní
Údaje v databáze
Spracovanie (analýza, kombinovanie, interpretácia)
Informácie

## Slide 6: Geografický informačný systém
„informačná technológia, ktorá ukladá, analyzuje a zobrazuje priestorové a nepriestorové údaje“ [Parker, 1989]
„na počítačoch založený informačný systém na získavanie, obhospodarovanie, analýzu, modelovanie a vizualizáciu geoinformácií. Geoúdaje, ktoré využíva, popisujú geometriu, topológiu, tématiku (atribúty) a dynamiku (zmeny v čase) geoobjektov.“ [Streit, 1997]

## Slide 7: Geografický informačný systém
počítačový program alebo systém
prepája mapové a popisné údaje
umožňuje prehľadné vizualizácie
umožňuje analýzy geografických údajov

## Slide 8: Čo sú geografické údaje

## Slide 9: Geoobjekt
Geometria
Topológia
Atribúty
Opis vlastností objektov
Dynamika
Lokalizácia v priestore
Priestorové vzťahy
Temporálne zmeny

## Slide 10: Spôsoby reprezentácie geoúdajov

## Slide 11: Vektorové údaje – objekty
Môžu byť jednoducho počítačom spracované
Je zachovaná pôvodná presnosť
Dajú sa kombinovať výstupy podľa potreby
Body, línie, polygóny
Objekt – cesta | 
Začiatok | [12.3, 15.4]
Koniec | [73.1, 82.9]
Spravuje | Samosprávny kraj
Typ | Cesta III. triedy

## Slide 12: Rastrové údaje - priestor
Rozdelíme priestor na bunky a uchovávame informácie o jednotlivých bunkách
Snímkovanie, meranie teplôt, výšok, ...
Aké rozlíšenie?

## Slide 13: Zdroje údajov

## Slide 14: Zdroje údajov pre GIS
GIS potrebuje digitálne údaje
  Existujúce digitálne mapy
  Existujúce papierové mapy
  Tvorba údajov v informačnom systéme
  Zber údajov v teréne (zameriavanie, snímkovanie, meranie)

## Slide 15: Existujúce digitálne mapy
Validácia údajov
Transformácia súradnicových systémov
Import údajov
Zdroje
  Geodetický a kartografický ústav SR, výskumné ústavy, iné štátne inštitúcie
  Rôzne vlastné informačné systémy
  Voľne prístupné mapové podklady

## Slide 16: Existujúce papierové mapy
Skenovanie máp
Transformácia
Vektorizácia alebo rasterizácia

## Slide 17: Zber v teréne
Opisné údaje – výsledky prieskumov
Geoúdaje
  Geodetické merania
  Využitie prístrojov GPS
  Letecké, družicové snímky

## Slide 18: GNSS (GPS, GLONASS)

## Slide 19: Čo je GPS
Lokalizačný systém – systém na presné určenie polohy
Prevádzkovaný ministerstvom obrany, čiastočne sprístupnený na civilné použitie
Založený na prijímaní signálu z družíc nachádzajúcich sa na orbite (24 družíc)

## Slide 20: Ako GPS funguje
Pasívny satelitný dĺžkomerný systém
Notes: Čo je pasívny, ako sa meria vzdialenosť.

## Slide 21: Presnosť GPS
Riešenie – viac satelitov, lepšia poloha

## Slide 22: Presnosť GPS
Riešenie – dobrý GPS prijímač

## Slide 23: Presnosť GPS
Riešenie – korekcie, rôzne frekvencie

## Slide 24: GPS prijímače

## Slide 25: Výstupy a vyhodnocovanie

## Slide 26: Zobrazovanie údajov – vrstvy

## Slide 27: Základné priestorové operácie

## Slide 28: Základné priestorové operácie

## Slide 29: Praktická ukážka

## Slide 30: Ďakujem za pozornosť
zibolen@skeagis.sk